## Slide 1
问题一求解流程
1
数据整理与
时段换算
读取负载、光伏预测与分时电价，统一换算为10分钟电量。
2
分析各时段
供需与电价关系
识别负载缺口、光伏富余及电价差异，判断储能调节空间。
3
建立供需
与储能约束
设置购电、充放电及储能量约束，建立供需平衡与储能递推关系。
4
设置两级优化目标
优先降低购电费用，再减少无效充放电。
5
求解购电与
储能方案
采用线性规划求解各时段购电量及充放电量。
6
结果比较与可行性检验
与无储能方案比较，并检验储能边界、首末状态及费用变化。

## Slide 2
问题二求解流程
1
历史数据整理与样本构造
整理负载、光伏及电价数据，构造预测样本。
2
负载与
光伏预测
基于历史周期信息，预测次日负荷与光伏发电情况。
3
预测误差
风险修正
分析预测误差，修正次日购电需求。
4
建立滚动优化模型
以购电费用最低为目标，设置储能运行约束。
5
实际运行回放
执行滚动优化，根据误差调整储能策略。
6
结果统计与
验证
对比优化效果，分析经济性与可靠性。

## Slide 3
问题三求解流程
1
预报数据对齐
整理负荷、光伏、电价数据，统一时间尺度。
2
生成0时
初始计划
基于风险修正方法，生成初始购电计划。
3
日内信息更新
根据新增信息更新预测数据，调整购电计划。
4
构建调整优化模型
重新优化购电与储能策略，满足运行约束。
5
实际运行回放
执行最终计划，根据偏差调整运行方案。
6
结果比较
与评价
对比调整方案，评价经济性与收益。

## Slide 4
问题四第一问求解流程
1
整理多源运行数据
整理负载、光伏发电功率和实时电价数据，统一时间尺度。
2
预测负载、光伏与电价
利用历史同期信息预测负载、光伏发电功率及未来时段电价。
3
预测误差风险修正
统计历史净负荷误差，按误差分位数修正购电需求。
4
建立滚动优化模型
结合电价预测结果，优化购电计划与储能运行方案。
5
实际运行回放
按时计划执行，根据偏差调整储能，满足缺口购电。
6
结果比较与评价
比较优化方案与原策略费用，分析波动电价下经济效果。
问题四第二问求解流程
1
对齐多源信息
整理负载、光伏发电功率、电价及预测更新时间信息。
2
生成0时初始计划
基于问题四第一问方法，形成0时购电与储能方案。
3
日内信息更新
利用6时、12时和18时更新信息，修正后续购电计划。
4
构建调整优化模型
仅调整未执行时段，重新优化购电与储能安排。
5
滚动执行与回放
执行调整方案，统计全天运行结果与费用变化。
6
方案对比与验证
与0时初始计划比较，评价日内调整效果。